|  | Betriebsanweisung Für Abseilen von Baumteilen -Rigging- | Datum: Nächste Überprüfung: in einem Jahr Unterschrift: |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Baumpflege | Arbeitsplatz: Baumpflege Tätigkeit: Bodenarbeiter/ Baumpfleger | Bearbeiter: Oliver Menke Verantwortliche: |
| Anwendungsbereich |
|  | Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Arbeiten mit Abseilsystemen und entsprechenden Verfahren. |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Gefahren bestehen - durch fallende Baumteile. - durch erfaßte und weggeschleuderte Äste oder Stammstücken, - durch Verbrennungen, - durch scharfe Werkzeuge, - durch Reißen von Seilen. - durch fehlerhafte Handhabung und Knoten. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | - Die Betriebsanleitung (falls vorhanden) des Herstellers ist zu beachten. - Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sowie das Werkzeug auf ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. - Zum Abseilen nur hinreichend tragfähiges Material verwenden im Hinblick auf Arbeits-/ Bruchlast. - Beim Abseilen nicht unter die Last treten. - Beim Arbeiten einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten. - Beim dynamischen Abseilen ist der Bremsvorgang so lang und weich wie möglich zu handhaben. - Hindernisse im Bremsbereich vermeiden (Stummel, Äste, Seile, Gebäude o. ä.). - Beim Rigging geeigneter Kopf, Gehör- und Gesichtsschutz; Handschutz, Arbeitskleidung sowie festes Schuhwerk mit Stahlkappe zu tragen. - Beim Arbeiten mit der Motorsäge gelten unberührt die Bestimmungen der VSG 4.2. - Beim Arbeiten mit Seilklettertechnik gelten unberührt die Bestimmungen der VSG 4.2. |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Gefahr oder Störungen sind. Die Arbeiten einzustellen und die Aufsichtsführenden zu informieren. |  |
| Verhalten bei Unfällen : Erste Hilfe |
| Notruf:112 | - Informieren Sie sich, wo Verbandmittel aufbewahrt werden. - Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste Hilfe zu leisten (Blutung stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schock bekämpfen, abgetrennte Gliedmaßen im Plastikbeutel mitgeben), sondern auch die Unfallstelle abzusichern. Für die Erste Hilfe einen ausgebildeten Ersthelfer heranziehen. - Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort verbinden. - Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist. - Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter. Tel.: - Achten Sie darauf, daß über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z.B. in einem Verbandbuch, gemacht werden. |  |
| Instandhaltung und Entsorgung |
|  | - Regelmäßig die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. - Reparaturen werden durch Fachkräfte durchgeführt. - Bei der Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten. |  |